附件2：猪场虚拟仿真实训基地建设项目采购需求参数：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础模型 |  | 沙盘尺寸：3000mm*4000mm*700mm （1）材质：参考真实智能猪舍等比例进行制作，外立面采用5mm硬质ABS框架式模块化结构，猪舍内部做剖面展示，屋顶采用5MM亚克力覆盖，具有透光性佳、抗冲击力强，地面道路采用ABS板加工业UV喷绘技术制作，地面覆盖真石漆材料并喷涂土壤色彩。 （2）场景：猪场划分为生产管理区、生产区、生产辅助区、隔离区。各功能区之间间隔一定距离，界限明显。猪场四周设围墙，大门口设置值班室、更衣消毒室和车辆消毒通道。 生活管理区应位于生产区主风向的上风向或侧风向以及地势较高处。生产区包括猪舍和生产设施，是猪场的主要建筑区，应在场区中间地带，设在主风方向的上风口。生产辅助建筑应围绕生产建筑布置，以利于生产。隔离区应在下风向地势较低处。管理区与生产区建筑物间距不低于20cm，生产区与引种隔离区建筑物间距不低于30cm。 猪场与外界应有专门的道路相连通。场内道路分净道和污道，净道的功能是人行和运输饲料、产品，污道为运输粪便、病猪和废弃设备的专用道。两者应严格分开，不得交叉与混用。场区内外及道路两侧种植花草树木，美化环境，减弱噪声，净化空气，同时防暑、防寒，改善猪场小气候。场区外围建立围墙和防御沟。 合理布局生产区包括公猪舍、空怀配种舍、妊娠母猪舍、分娩母猪舍、后备舍、测定舍等，生产区的道路，按用途大致可分为人行道、饲料道和运猪、运粪道 |
| 2 | 传感器监测系统 |  | 包含：空气温湿度传感器、氨气传感器、二氧化碳传感器、光照度传感器等。 1）空气温湿度传感器单元 直流供电：DC10-30V 温度范围：-40~80℃， 温度精度：±0.5℃ 湿度范围：0~100%RH（非结露）； 湿度精度：±3% 输出信号：RS485； 通讯协议：ModbusRTU 设备地址：1-255可设； 安装方式：扁卡轨； 2）氨气传感器单元 供电电源 10~30V DC 输出信号 485 量程 0~1000ppm （高精度） 工作温度 -20~50℃ 工作湿度 15~90%RH 无冷凝 压力范围 90~110kPa 稳 通讯协议：ModbusRTU 3）光照度传感器单元 直流供电：DC10-30V 测量范围：0-65535Lux 测量精度：±7%（25℃） 响应时间：0.1s 输出信号：RS485； 通讯协议：ModbusRTU 4）二氧化碳传感器单元 直流供电：DC10-30V 测量范围：0-5000ppm 测量精度：±(40ppm+3%F.S）（25℃） 响应时间：≤10s(1m/s风速) 系统预热时间：2min可用，10min（最大精度）； 输出信号：RS485、0-5V； 通讯协议：ModbusRTU |
| 3 | 智慧养殖管理演示系统 |  | 智慧养殖沙盘演示系统包含：自动喂养模块、环境感知单元、场景化控制单元、智能中控硬件单元、智能猪舍控制系统等，系统提供人机交互软件，支持传感器数据采集、监测以及设备控制功能。 |
| 4 | 中控软件 |  | 一、智慧猪舍控制系统功能要求： 1、具备猪舍灯光控制 2、具备猪舍监控回传 3、具备猪舍回传信息 4、具备猪舍控制动态演示 5、具备图文介绍 6、具备语音播放 7、具备节点感应回传 8、具备定制开发、C语言 9、具备界面、UI设计 10、搭载windows或其他操作系统，搭载不低于tomcat服务器、mysql数据库等。数据监控平台作为Web应用系统运行在服务器中，以Web页面形式统一展示给用户。 平台技术架构采用B/S，前端采用最新的C语言编程技术，使用Bootstrap作为前端UI框架，自带全局CSS设置，内嵌JQuery插件，用于创建图像、下拉菜单、导航、警告框、弹出框等；使用highcharts图表库，实现网页上各种动态图表；满足了物联网项目多样化的前端显示效果。后台主要采用了Spring容器、Spring MVC框架、MyBatis ORM框架集成，采用Maven构建项目管理，具有Restful API二次开发接口。 |
| 5 | 终端触摸屏 |  | ≥22英寸，宽屏16:9 红外六点触摸屏 ； 触摸方式:手指、笔或其他非透明物体； 工作寿命：≥50000小时；点击次数>1,000,000； 透光率> 97%，最高达100%；兼容VGA / SVGA / XGA / SXGA分辨率； USB接口；计算机响应速度< 16ms； 操作温度0℃-50℃；操作湿度≥80%；存储温度0℃-50℃；存储湿度≥80%； 定制立柜采用铝合金材质，冷轧钢板制机体，散热好，细纹烤漆，平滑均匀； |
| 6 | 工控主机 |  | CPU系列：英特尔 酷睿i5 内存类型：DDR4 2400MHz 硬盘容量;256GB 显卡类型：集成显卡 |
| 7 | 沙盘展台/玻璃围挡 |  | 木质烤漆展台、钢架底盘、钢化玻璃围挡 |
| 8 | 猪养殖虚拟仿真实训系统 |  | 一、功能要求: 猪养殖虚拟仿真实训系统软件要求三维重建一个现代化规模养猪场，用户只需要在电脑前操作鼠标就可以在不同猪舍中进行模拟养猪实习，内容包括种公猪舍、精液分析稀释与分装实验室、空怀配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍和育肥舍以及猪场疫病防治等与兽医相关的知识。学生可以在电脑前体验各种角色，学习猪舍饲养员的必备知识，了解如何提高养猪水平，如何养好猪，如何提升养猪利润。 虚拟养猪场应做到虚拟猪场与生产实践中的规模猪场生产情况基本一致，所有环节的考核内容也应尽量与养猪实践中的内容相同。虚拟猪养殖系统应该做到融实用性、教育性、娱乐性和趣味性为一体的养猪生产教学软件，要求学生通过在计算机上虚拟养猪来增加游戏得分，在“通关升级”的同时学到相关专业技能和知识，要求系统既好玩、又有趣，还能“涨知识”，提高用户养猪水平。同时，要求软件可以作为规模化养猪企业饲养员的岗前培训平台，为以后正式上岗打下坚实的专业基础。 二、技术要求： 系统采用C/S架构；PC端支持win7、win10在内的主流操作系统；软件运行稳定，安全性高。 三、系统性能： 1、稳定性：系统出厂前采用回归测试、功能测试、压力测试、负载测试、性能测试、易用性测试、安装与反安装测试、回复测试、安全性测试、兼容性测试、内存泄漏测试、比较测试Alpha测试和Beta测试。要求系统能够长时间运行稳定，具有较高的系统稳定性。 2、安全性：必须保证系统的安全性，有效解决安全漏洞问题，同时要具有对开发中发现的安全漏洞有进一步的改进和完善的功能， 以确保系统安全、可靠，不具有、不传播恶性、破坏性、攻击性的程序代码，自身不易受到外部恶性程序攻击，不具有明显漏洞。 3、流畅性：确保系统展示时过程流畅，平滑连续，响应及时。 4、易用性和友好性：系统内嵌提醒帮助机制，在各个子界面中，设计文本提示框等信息。软件采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用；U I界面设计：菜单栏、视图窗口、属性窗口、对话框，满足虚拟实验管理和操作的需要。 四、系统设计规范： （1）GB8566-88《计算机软件开发规范》 （2）GB8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》 （3）GB9385-88《计算机软件需求说明编制指南》 （4）GB9386-88《计算机软件测试文件编制规范》 （5）GB/T28035-2011《软件系统验收规范》 五、虚拟仿真实验开发内容： 本软件包含“种猪舍”、“配种舍”、“妊娠舍”、“分娩舍”、“保育舍”、“育肥舍”、“兽医”等知识内容。 1、种猪舍 添加种猪：六月龄后备种公猪场内引种需调教、九月龄后备种公猪场内引种已调教成功可直接采精精子检验合格；可清楚查看猪舍内部温度、氨气浓度、湿度、二氧化碳浓度、粉尘浓度；地沟风机：开启或关闭地沟风机；空调：开启或关闭空调；投喂时间：调节投喂饲料的次数和时间；恒温箱：恒温箱；交易精液：交易精液；批量设置：可以对多个猪栏进行批量操作如洗浴、运动、采精、调教、清理猪舍、设置饲料、投放鸡蛋等操作；时间加速：可以跳转到从当前时间到下班前任意一个时刻；日程计划：可以设置日程计划，将会在设置的时间自动提醒；知识清单：种猪舍涉及的各种知识，主要包含下面几种:种猪舍内景漫游及设备结构介绍（饲料线、清粪、湿帘）;猪的品种识别;后备公猪的调教;种公猪的运动;精液分析、稀释、保存;种公猪的耳号识别;种公猪的人工采精;猪体尺测量、背膘及眼肌面积测定 2、配种舍 引导：每周猪场会有一批待配母猪进入配种舍进行发情配种，发情的母猪越多，情期受胎率越高，那么配种舍的效益也就越好，每批进入配种舍的母猪首先需要在大栏中混群散养1-3天，然后转入发情鉴定栏。可清楚查看猪舍内部温度、氨气浓度、湿度、二氧化碳浓度、粉尘浓度;地沟风机：开启或关闭地沟风机;热风炉：开启或关闭热风炉;湿帘风机：开启或关闭湿帘风机;投喂时间：开启饲料线，投喂饲料;转群：集中将已怀孕的母猪转入到妊娠舍;清粪系统：开启或关闭清粪系统;补光灯：开启或关闭补光灯;批量设置：批量修改猪栏的饲料量，发情鉴定、人工授精、刺激发情;时间加速：可以跳转到从当前时间到下班前任意一个时刻;日程计划：可以设置日程计划，将会在设置的时间自动提醒 知识清单：配种舍涉及的各种知识，主要包含下面几种 ①配种舍内部漫游及设备结构介绍 ②母猪的发情鉴定 ③母猪的人工输精操作 ④母猪B超妊娠诊断 ⑤母猪的刺激发情 3、妊娠舍 可清楚查看猪舍内部温度、氨气浓度、湿度、二氧化碳浓度、粉尘浓度;地沟风机：开启或关闭地沟风机;热风炉：开启或关闭热风炉;湿帘风机：开启或关闭湿帘风机;投喂时间：开启饲料线，投喂饲料;转进：转进;转出：转出;清粪：开启或关闭清粪系统;批量设置：对选中的猪栏中的所有的猪进行批量操作;时间加速：可以跳转到从当前时间到下班前任意一个时刻;日程计划：可以设置日程计划，将会在设置的时间自动提醒;知识清单：妊娠舍涉及的各种知识，主要包含下面几种①妊娠舍内部漫游及设备结构介绍 4、分娩舍 引导：母猪分娩前一周由妊娠舍转至分娩舍等待分娩，从这时候起到断奶这段时间内母猪就生活在分娩舍，在母猪分娩前8-10天要准备好分娩舍，对分娩舍产床、食槽等要清洗干净，用3%烧碱溶液进行消毒，2-3天后再用清水冲洗，干燥后待用;点击母猪可检查剩余饲料量、猪栏温度、背膘厚度、胎次、功能乳头数、产前症状、预产期等相关信息;可清楚查看猪舍内部温度、氨气浓度、湿度、二氧化碳浓度、粉尘浓度;地沟风机：可以通过地沟风机降低档;温度调节：可以通过湿帘风机、热风炉、保温灯调节当前猪舍的温度;投喂设置：通过自动料线投放饲料;补充代乳料：仔猪出生7天后，可以为仔猪补充代乳料;刮粪：通过自动刮粪机对猪舍进行刮粪，提高猪舍的清洁度并降低氨气浓度;批量设置：对猪栏进行批量操作，包含代乳料调节、清扫猪栏、调节保温灯;时间加速：跳转到指定的时间;工作计划：在这里你可以制定工作日程;知识清单：查看分娩舍的知识点，主要包含下面几种:①分娩舍内部漫游及设备结构介绍②分娩母猪的清洗③母猪产前症状观察④母猪的接产前准备⑤母猪的接产⑥假死仔猪急救⑦打耳缺⑧断尾⑨剪牙⑩公猪去势⑪仔猪的开食⑫仔猪断奶 5、保育舍 点击仔猪可查看仔猪日龄、体重、采食量、体况值;可清楚查看猪舍内部温度、氨气浓度、湿度、二氧化碳浓度、粉尘浓度;地沟风机：开启或关闭地沟风机温度调节：开启或关闭设备调节温度;投喂饲料：对当前整个猪舍投放饲料;刮粪：使用刮粪机对当前猪舍清洁;批量设置：对多个猪舍批量添加调节饲料;时间加速：可以跳转到从当前时间到下班前任意一个时刻;工作日程：设置工作日程;知识清单：猪舍涉及的各种知识，主要包含下面几种①保育舍内部漫游及设备结构介绍②断奶过渡③仔猪腹泻的防治④仔猪呼吸道疾病的防治 6、育肥舍 可清楚查看猪舍内部温度、氨气浓度、湿度、二氧化碳浓度、粉尘浓度;地沟风机：开启或关闭地沟风机;温度调节：开启或关闭设备调节温度;投喂饲料：对当前整个猪舍投放饲料;刮粪：使用刮粪机对当前猪舍清洁;批量设置：对多个猪舍批量添加调节饲料;时间加速：可以跳转到从当前时间到下班前任意一个时刻;工作日程：设置工作日程;选择仔猪：可查看仔猪日龄、体重、采食量、体况值;知识清单：猪舍涉及的各种知识，主要包含下面几种①育肥舍内部漫游及设备结构介绍 （7）兽医 ①如何正确地注射疫苗、兽药 ②如何正确拌料、饮水给药 ③猪场的生物安全防疫 ④猪场重要传染病的预防与控制措施 |
| 9 | PH2.0三合一全彩整屏 |  | 1、单元板尺寸：0.32米 (长)×0.16米(高)屏体长4.16m，高2.42m。 2、平整度： 整屏<≤2mm,模块间拼逢≤2mm。 3、平均寿命： >10万使用小时。 4、失控点： <1/100000（连续使用时）。 5、连续工作时间 ：>48小时。 6、环境： -20℃~+70℃，15%~95%RH。 7、点间距： 2mm。 8、模块外形 ：160×809、像素组成：1红1纯绿1纯蓝。 10、像素密度 ：250000点/m2。 11、屏幕亮度： ≥1200cd/m2。 12、可视距离2-100米，图像清晰可见 。 13、外壳防护等级：IPX6。 14、防火等级: UL94：2006。 15、发光器件：1515。 16、亮度调节：根据环境亮度软件自动调节。 17、视角水平：160°，垂直：60° 。 18 、PCB线路板：PCB厚度≥1.6mm，铜箔厚度≥1盎司（60～65um），添加阻燃剂，喷涂进口。三防漆，确保防潮、防尘、防腐蚀。 19、图像处理： 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理。 20、驱动方式 ：40扫。 21、灰度/颜色： 4096级灰度，可显示4096×4096×4096种颜色。 22、刷新频率： 大于3000HZ。 23、输入信号 ：彩色电视1VPP75Ω、视频信号（RGB）及标准计算机信号。 24、软件接口： WINDOWSNT/ WINDOWS2000。 25、绝缘电阻 ：100MΩ。 26、额定电压：DC5V。 27、额定电流：1.5A。 28、塑胶套件耐高温： ≥70℃。 29、平均功耗 ：280W/㎡。 30、节能电源：输出:直流输出电压4.5V,额定输出电流40A，输出功率180W，电压可调范围，额定输出电压±10%，电压误差±1%，线电压调整率±0. 5%，负载调整率±1.0%，启动上升时间200ms 100ms 20ms输入，输入电压范围170-264VAC 240~370VDC，频率47-63HZ，效率75%，输入电流0.5A/230V。 31、处理器：支持丰富的数字信号接口；支持分辨率任意设置； 支持视频源任意切换，任意缩放；支持画面显示，位置、大小可自由调节；双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；支持低亮高灰；支持扩展U盘播放，WiFi投屏和1路HDMI高清输入；支持4096*2160@60Hz点对点带载，支持6画面任意输出，支持视频源任意无缝切换，支持画中画，位置大小可自由调节，支持HDCP，支持前面板快捷设置和操作，X16E输入接口：HDMI2.0、 DP1.4 双4k输入，2*HDMI1.4 2*DVI；支持3D（选配），支持音频解析，支持局域网控制，支持中控；输出：千兆网口×16,总点数1048万，最宽16384，最高8192。 32、接收卡：集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；全新灰度引擎，低灰度表现更佳；细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；支持高精度亮度色度一体化逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；单卡支持32组RGB信号输出；支持超大带载面积；先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路。 |
| 10 | 辅件 |  | 长配件 |
| 11 | 配电柜 |  | 通过定时器可以实现对LED显示屏的控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源；配电柜送电采用“分步延时分上电”的上电方式；具有短路,断路,过流,过压,欠压以及漏电等多种保护功能；具有多时段智能定时自动开关屏的功能,实现无人值守；当电源系统发生严重错误时能自动关闭显示屏,报警。 |
| 12 | 结构 |  | 挂墙结构 |
| 13 | 多媒体讲桌系统 |  | 1、材料：钢塑木结合，下层主体材料采用1.2～1.5mm冷轧钢板；上层主体采用防静电防锈塑钢桌面，桌面板采用木面板，防火、防尘、防水、耐刮花。2、外观：人性化设计，桌面板采用左右推拉式。按人体力学设计，桌面采用倾斜式设计，方便放置演讲稿。3、鼠标中控面板、液晶显示器内置于推拉板下面。4、显示器安装方式采用电动升降装置安装方式，集成先进的防卡系统。5、桌体内置接口模块方便老师教学使用。6、桌体采用标准机柜尺寸设计，所有设备整齐排列。7、桌体机柜内置散热风扇，保证设备运行状态。8、讲桌底部安装4个脚轮，便于用户移动使用。9、可扩充IC卡系统。10、定制教师靠背椅。 |
| 14 | 教师工作站 |  | 1、处理器≥i5-12代. 2、内存≥16G。 3、硬盘≥512G SSD 。 4、显卡≥4G。 5、显示器≥21.5寸；屏幕比例：16:9；最佳分辨率：1920 x 1080。 6、含键鼠。 |
| 15 | 扩声系统 |  | 1、音响：频率响应：40Hz-20KHz±3dB。 2、灵敏度：96dB。 3、阻抗：8Ω。 4、额定功率：120W。 5、峰值功：250W。 6、低音：1x10″(100磁35芯）。 7、高音：2x3″（双60磁）。 8、大功率、专业型双通道功率放大器。 9、立体声输出：300瓦8欧。 10、灵敏度：1.42V。 11、频率响应：20Hz-20kHz。 12、信噪比：100dB。 13、电压增益：36dB。 14、无线话筒接收机。 15、载波频率范围 : UHF 740~790MHz。 16、频道总数 : 160 CH。 17、频率响应 : 500Hz~18KHz。 18、有效使用距离 : 80 Feet。 19、频率间隔 Freq: 25KHz。 20、频带宽度 : 20Mhz。 21、载波稳定 : ±5PPm≤10KHz。 22、假像干扰比 : >800dB。 23、信号噪声比 : >105dB(1KHz-A)。 24、灵敏度 : -105dB(12dB S/N AD)。 25、总失真频率 : <0.5%@1KHz。 26、音频输出阻抗 : 2.2kΩ。 27、音频输出电平 : -12dB。 28、电源供应 : 12~16V DC 1000mA。 29、发射机 :载波频率范围 : UHF 740~790MHz。 30、频道总数 : 160 CH。 31、频率间隔 : 25KHz。 32、频带宽度 : 20Mhz。 33、动态范围 Dy: >110dB。 34、载波误差 : ±0.005%。 35、调变偏移度 : ±48KHz。 36、副谐波 : <60dBc。 37、射频输出功率 : 10mW。 38、电源消耗 :≤100mA @3V。39、电源供应 : AA 1.5V x 2。 |
| 16 | 培训椅 |  | 1、靠背：采用ABS注塑一次成型，无毒，无味，回弹性好，不易变形， 2、靠背面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好。 3、坐垫：采用高密度加耐污定型海绵，黑色条纹网布；坐垫可折叠；轮子尼龙万象轮 4、架子：≥19*32*1.2mm厚钢管，采用防锈静电喷涂处理工艺。 5、整体折叠程一掉线，不使用时可以收起，不占用空间； 6、整体尺≥610mm*580mm*850mm |
| 17 | 高互动性VR头盔套装 |  | 1.CPU： 高通XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 ≥2.84GHz，≥7nm制程工艺。 2.GPU：Adreno 650，主频≥ 587MHz。 3.内存： 8GB RAM，LPDDR4X。 4.闪存： UFS3.0 256GB。 5.WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频。 6.BT：BT5.1。 7.Android：Android 10 。 8.屏幕： ≥5.5 inch x 1 SFR TFT。 9.分辨率：≥3664x1920，PPI：773。 10.刷新率：72/90Hz。 11.视场角：≥98°。 12.透镜：菲涅尔。 13.瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm。 14.护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能。 15.9轴传感器：≥1KHz采样频率。 16.P-senor：人脸佩戴感应。 17.前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位。 18.手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达。 19.机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减. 20.绑带：软质侧绑带，体积小巧，方便收纳。 21.泡棉：可替换的舒适泡棉。 22.人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适。 23.充电：支持QC3.0快速充电。 24.电池容量：≥5300mAh。 25.扬声器：内置双立体声喇叭。 26.麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风。 |
| 18 | VR显示端 |  | 1、屏幕尺寸：55英寸。2、屏幕分辨率：3840*2160。3、工作电压：220V。4、待机功率：0.5W。5、电源功率：95W。6、屏占比≥97%。7、CPU架构：四核A55。8、存储内存：32GB。9、系统：Android。10、背光方式：直下式/DLED。11、CPU核心数：四核。12、运行内存/RAM ：2GB。13、显示类型：LED显示。14、音响功率：20W。15、支持格式（高清）：2160p。16、色域标准：BT.709。17、亮度：200-300尼特。18、屏幕比例：16:9。19、色域值：130%。20、对比度：6000：1(Typ) 。21、响应时间：6ms。22、HDR显示：支持HDR。23、刷新率 120HZ。24、能效等级：三级能效。 |
| 19 | VR集成柜 |  | 钢塑木结合，下层主体材料采用1.2～1.5mm冷轧钢板（定制） |
| 20 | 图形工作站 |  | 1、处理器≥i5-12代.2、内存≥16G。3、硬盘≥512G SSD 。4、显卡≥4G。5、显示器≥21.5寸；屏幕比例：16:9；最佳分辨率：1920 x 1080。6、含键鼠。 |
| 21 | 讨论区U型座椅 |  | 根据现场定制 |
| 22 | 文化墙建设 |  | 根据现场定制包含（形象墙、智慧养殖相关知识、学校文化等） |
| 23 | 场景化建设 |  | 1. 要求包含基础改造。 2. 根据实际情况可做适当调整，但要求包含以下所有工程： 3. 具体细则如下： （一）地面工程 （1）包含自留地平处理。面积：约 110平米。 （2）铺设陶瓷面静电地板。 （二）墙面工程 （1）墙处理、包靠窗立柱、室内墙面。 （2）用料要求：供应商环保无味水性腻子粉、乳白胶、粘粉等材料，墙面精刮三遍；墙面及棚面打磨 找平两遍、水性环保乳胶漆等材料。 （三）顶面工程 （1）面积：约110平米。 （2）原吊灯拆除及现场清理。 （3）石膏板吊顶、石膏板批灰与刷漆。 （4）中间防尘板吊顶。 （5）筒灯。 （6）灯盘。 （7）灯槽的灯管与灯架。 （8）氛围灯（可变色温色调）。 （四）照明、插座等强弱电布线工程 （1）照明布线（暗线，套管，单极两线）。 （2）插座布线（暗线，不套管，走支架里面，单极三线）。 （3）灯位开关面板及安装。 （4）插座面板及安装。 （5）网线：超六类双绞线。 （五）墙面造型 （1）墙面造型设计及施工。 （2）绿色植物的设置。 4. 工程施工基本要求如下： （六）其他要求 1.具备环境氛围灯功能。 2.整体电路控制应具备安全、可靠的智能控制功能。 3.整体装修要求具备防潮、防电涌、防虫鼠侵害。 4.临时设施费、成品保护费、工程管理费、开荒保洁费已包含在内 5.装修涉及的所有费用包含在本项目内。 |